Ponuda za izradu i montažu kuće dim. 9,75 x 5,8m (prizemnica)

U cijenu je uključeno:

Izrada i montaža objekta,  brutto 62m2

OSB ploče, šindra, pribor za šindru (120m2 krovišta)

IZO stakla (14m2)

Izolacija vanjskih i pregradnih zidova (150m2)

Razvod elektro instalacija, FID sklopka, osigurači

Prijevoz

Troškovi izrade idejnog rješenja

UKUPNA CIJENA:     28.982,50  €

TEHNIČKI OPIS:

Ukupna brutto površina 62m2

Vanjski zidovi:

drvena poluoblica debljine 8,5 cm, i visine 16 cm

Unutarnje pregrade:

konstrukcija drvene letve 5x5 cm, lamperija sa obje strane, između izolacija 5cm, ukupna debljina 10 cm

Pod:

brodski pod debljine 2,5 cm

Krovište:

drvene grede, povrh njih lamperija, izolacija, letve, OSB ploče, šindra

Stolarija:

unutrašnja: masivna smrekova/jelova vrata

vanjska: smrekova/jelova balkonska vrata i prozori

NAPOMENA:

U cijenu nije uključeno:

Projektna dokumentacija za ishodovanje građevinske dozvole

Temelji sa podnom pločom i hidroizolacijom

Razvod vodene instalacije, materijal

Završne obloge kupaonskih zidova ( gips ploče, keramičke pločice )

Kućni priključni mjerni ormarić, prekidači, utičnice

Limarski radovi (oluci, opšav)

Dimnjak

Način plaćanja:  Gotovinsko - prema slijedećoj dinamici:

50% avansno

ostatak nakon montaže na Vašem terenu.

Rok isporuke:     25-30 dana, od datuma potpisivanja ugovora.

Montaža(Roh-bau): 10–15 dana

PDV je uračunat u cijenu.